## Slide 1: About HUST
Established in 1956
45.000 students
2000 employees, including 1600 faculty members
27 schools and research institutes
One of the leading technical universities in Vietnam
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

## Slide 2: HƯỚNG DẪN SETUP HỆ THỐNG TTDL (1)
Chuẩn bị source code trước khi cài đặt
  Kiểm tra folder setup hệ thống gồm 3 thư mục:
    Arduino Nano
      Chứa file : Light_data_collection.ino, là source code dung để nạp cho Arduino Nano.
    ESP 32
      Chứa file: All_data_collection.ino, là source code dùng để nạp cho ESP32.
    Raspberry PI3
      Chứa file :
        upload_V3.py, là source code thực thi trên Raspberry Pi3.
        client_secret.json, file xác thực google account, phần phía sau sẽ hướng dẫn tạo mới file này.

## Slide 3: HƯỚNG DẪN SETUP HỆ THỐNG TTDL (2)
Cài đặt hệ thống thu thập dữ liệu
  Cài đặt trên ESP32
    B1: Cài đặt Arduino IDE trên windows
      Truy cập website https://www.arduino.cc/en/main/software .
      Kéo xuống mục Download the Arduino IDE, phiên bản ARDUINO 1.8.12, chọn “Windows Installer, for Windows 7 and up” để tiến hành tải bản cài đặt.
      Sau khi tải xong, mở file setup và tiến hành cài đặt Arduino IDE.
    B2: Cài đặt các thư viện cần thiết
      Mở Arduino IDE
      Vào Tool → Library Manager cài đặt các thư viện sau :
        DHT sensor library của Adafruit.
        OneWire của Jim Studt.

## Slide 4: HƯỚNG DẪN SETUP HỆ THỐNG TTDL (3)
Cài đặt hệ thống thu thập dữ liệu
  Cài đặt trên ESP32
    B3: Cài đặt chức năng nạp code cho ESP32
      Kết nối ESP32 với máy tính qua cáp Micro USB.
      Vào File→ Preferences, tại ô Additional Board Manager URLs thêm đường link sau vào: ”https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json” .
      Vào Tool→Board→Boards Manager, nhập vào ô tìm kiếm từ khóa esp32, chọn ESP32 by Espressif Systems và nhấn install.
      Vào Tools → Board → ESP32 Dev module để chọn board cho ESP32 phiên bản Doit ESP32 devkit V1, Tools → Port để xác định cổng nạp cho ESP32.
    B4: Upload code cho ESP32
      Vào File → Open mở file source code thu thập dữ liệu cho ESP32 “All_data_collection.ino”.
      Trên thanh công cụ chọn Upload để tiến hành upload code cho ESP32 chờ báo FINISH trên terminal.

## Slide 5: HƯỚNG DẪN SETUP HỆ THỐNG TTDL (4)
Cài đặt hệ thống thu thập dữ liệu
  Cài đặt trên Arduino Nano
    B1: Mở Arduino IDE, vào File → Open file Light_data_collection.ino.
    B2: Cài đặt các thư viện cần thiết
      Vào Tool → Library Manager cài đặt thư viện sau :
        BH1750FVI của Peter Embedded.
    B3: Cài đặt chức năng nạp code cho Arduino Nano
      Vào Tools → Board → Arduino Nano để chọn board cho Arduino Nano.
      Vào Tools → Port → “Aruino Com Port Number” để xác định cổng nạp cho Arduino Nano.
    B4: Upload code cho Arduino
      Trên thanh công cụ chọn Upload để tiến hành nạp code cho Arduino, chờ báo FINISH trên terminal để hoàn thành.

## Slide 6: HƯỚNG DẪN SETUP HỆ THỐNG TTDL (5)
Cài đặt hệ thống thu thập dữ liệu
  Tạo server database online trên Thinkspeak, Google Sheet
    Cài đặt Channel Cloud Thinkspeak
      Vào trang https://thingspeak.com/ tiến hành tạo một tài khoản mới nếu chưa có.
      Sau khi đăng nhập, vào Channel → New Channel để tạo một channel mới để upload dữ liệu:
        Name : Tên channel mình muốn đặt
        Field : Enable 6 checkbox để channel có thể lưu cả 6 tham số bao gồm : nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, ánh sáng, pH, EC, nhiệt độ dung dịch.
        Chọn Save Channel để hoàn thành việc tạo Channel mới.
      Vào Channel vừa tạo → Channel Setting để có thể chỉnh sửa lại thông số channel.
      Vào Channel vừa tạo → API Keys, Tại mục Write API Key lưu lại Key để chuẩn bị cho bước sau.

## Slide 7: HƯỚNG DẪN SETUP HỆ THỐNG TTDL (6)
Cài đặt hệ thống thu thập dữ liệu
  Tạo server database online trên Thinkspeak, Google Sheet
    Cài đặt Google Sheet
      Tạo và xác minh 1 tài khoản google nếu chưa có.
      Đăng nhập, vào trang Google Developers Console tạo một project mới
        Vào trang https://console.developers.google.com/ và đăng nhập tài khoản google đã tạo.
        Chọn Create Project để tạo project mới, đặt tên cho project tại project name và chọn Create.
      Vào mục APIs & Services → Library, tìm Google Sheets, Google Drive và kích hoạt API
      Tiếp theo vào mục Create credentials cho Web Server để truy cập Application Data, đặt tên cho service account và cấp cho project quyền Editer, download JSON file và đặt tên cho nó là client_secret.json.
      Đăng nhập vào Google Sheet để tạo một trang tính (spreadsheet) mới đặt tên và chọn lưu trên Google Driver.
      Mở trang tính và tạo một bảng tính (sheet) mới để lưu dữ liệu, đặt tên cho bảng tính mới.
      Mở trang tính và chọn Share, nhập địa chỉ client_email trong file client_secret.json đã tải xuống ở trên để chia sẻ bảng tính cho client_email đó có quyền chỉnh sửa bảng tính.
      Đường dẫn của trang tính có dạng : https://docs.google.com/spreadsheets/d/spreadsheetId/edit#gid=sheetId lưu lại spreadsheetsId và sheetname để chuẩn bị cho bước cài đặt sau.

## Slide 8: HƯỚNG DẪN SETUP HỆ THỐNG TTDL (7)
Cài đặt hệ thống thu thập dữ liệu
  Cài đặt trên Raspberry Pi3
    B1: Cài đặt các thư viện cần thiết
      Thư viện cần thiết để đưa dữ liệu lên Channel Cloud thinkspeaks:
        Dữ liệu được đẩy lên Cloud thinkspeak bằng cách gửi một HTTP GET Request, python đã có sẵn thư viện urllib là một standard library nên chỉ cần import.
      Thư viện cần thiết để đưa dữ liệu lên Speadsheets:
        Để sử dụng Google Sheets API v4 trên python cần cài đặt các gói thư viện PyOpenSSL, gspread, oauth2client.
        Chú ý sử dụng cú pháp pip nếu sử dụng python2, pip3 nếu phiên bản đang dung là python3:
          pip install PyOpenSSL
          pip install gspread
          pip install gspread oauth2client
    B2: Đưa các file thực thi vào trong Pi
      Khởi động Pi sử dụng GUI.
      Chép 2 file upload_V3.py và client_secret.json vào trong bộ nhớ của Pi, nên để 2 file cùng trong cùng 1 thư mục, lưu đường dẫn tuyệt đối đến file upload_V3.py để chuẩn bị cho bước cài đặt sau.

## Slide 9: HƯỚNG DẪN SETUP HỆ THỐNG TTDL (8)
Cài đặt hệ thống thu thập dữ liệu
  Cài đặt trên Raspberry Pi3
    B3: Cập nhật các biến trong file upload_V3.py
      Mở edit file upload_V3.py.
      Cập nhật giá trị cho các biến sau :
        key = key (đã lưu trong quá trình tạo channel Cloud thinkspeak).
        spreadsheetId = spreadsheetId (đã lưu trong quá trình tạo bảng tính).
        namesheet = namsheet (đã lưu trong quá trình tạo trang tính).
    B4: Thiết lập Pi3 tự động thực thi chương trình khi khởi động
      Sử dụng Crontab để setup kịch bản thực thi file upload_V3.py khi khởi động.
      Các bước thực hiện:
        Chỉnh sửa tệp tin crontab, thực thi lệnh : “$ sudo crontab –e”
        Thêm dòng vào cuối tệp : “@reboot python3 “đường dẫn tuyệt đối file upload_V3.py” &”
        Lưu và thoát file, khởi động lại raspberry pi để kiểm tra.

## Slide 10: Hoàn thành quá trình cài đặt!